4.:	Mehrfachlösungen

1.: Aufgabenstellung:

| I | Z | = | x1 | +x2 | +2x3 | → | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II |  |  | x1 | -x2 | +2x3 | ≤ | 5 |
|  |  |  | x1 | +x2 | +x3 | ≤ | 3 |
|  |  |  | 2x1 | +x2 | +2x3 | ≤ | 4 |
| III |  |  | x1, | x2, | x3, | ≥ | 0 |

Jobs to do:

- Führe Schlupfvariablen ein

Merke: je Ungleichung in II wird genau 1 Schlupfvariable eingeführt.

- Hier: 4 Schlupfvariablen, nämlich S1, S2, S3,

- Aus den Ungleichungen werden jetzt Gleichungen:

| II | x1 | +x2 | +2x3 | + S1 |  |  |  | = | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | -x2 | +x3 |  | + S2 |  |  | = | 3 |
|  | 2x1 | +x2 | +2x3 |  |  | + S3 |  | = | 4 |

- Drehe die Zielfunktionszeile so um, daß Z rechts steht:

| x1 | +x2 | +2x3 | = | Z | → | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Schreibe alles in die legendäre Tabelle ab (s.u.) usw, wie gehabt.

resultierendes Lösungstableau:

|  | x1 | x2 | x3 | S1 | S2 | S3 | r.S. | Quotient | Kommentare, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |  | max. Lösung ist erreicht Zmax = 4 |
| S1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | S1 = 1 |
| S2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | 1 |  | S2 = 1 |
| x3 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |  | x3 = 2 x1 = 0 und x2 = 0 |

Problem:

|  | x1 | x2 | x3 | S1 | S2 | S3 | r.S. | Quotient | Kommentare, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | -1 | 0* | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |  | 0*bedeutet hier, daß der Zielfunktionskoeffizient hier 0 ist UND x2 nicht als Zeile auftritt |

(siehe Optimalitätskriterium - unter diesem Feld ergibt sich KEIN Einheitsvektor!!!)

weitergerechnet ergäbe sich:

1.) eine Schleife in den Tableaus (die gleichen Tabellen kommen nach Umformungen wieder)

2.) der Zielfunktionswert erhöht sich nicht mehr

Fazit: es gibt mehrere optimale zulässige Basislösungen